## Slide 1: 使用软件控制发射接收器
Gpredict
计算卫星轨道与多普勒频率
传送数据至本地服务器
Hamlib
从本地服务器上接收数据
转化为串口数据发送给发送机和接收机
接收机
接收串口数据并设置接收和发射频率

## Slide 2: Gpredict和Hamlib的配置
Hamlib：设置串口号为COM4、 波特率为19200，设置监听的服务器端口号为12345、模型号为368（对应接收机型号IC-9100）
Gpredict：在本机设立一个服务器，对应接听的发送的端口号为12345，并且设置控制选项为Duplex TRX，即同时接收发送

## Slide 3: 接收发送时控制界面
设置上行与下行频率，软件自动计算多普勒频率
选择对应的配置与卫星号，然后进行Track并Engage